## Slide 1
PCCP-semi 26.3.10
×
logo
PCCP断丝监测软件
Tab1
Tab2
Tab3
Tab4
时域图
信号特征图（短时能量随时间的变化）
PSD图
基本设置
通信端口号：3677
采样率：默认1MHz
绘图与数据处理参数（对应右侧图1图2）
时域图更新频率、信号长度
滤波类型：高通、低通、带通
滤波范围：xx
计算PSD的时长：xx
绘图控制按钮：
时域图按钮、PSD按钮（点击后图更新）
信号特征绘图参数（对应右侧图3）
特征类型：短时能量、峭度等（下拉列表）
短时长度：默认0.2 s； 窗口重叠：默认%
预处理参数（带通滤波）：xxx Hz~xx Hz
是否绘图按钮
存储路径（默D/PCCP26/FIP-DATA）
存储前降采样倍数（默认1）；单个文件时长（默认30s）
是否存储按钮
数据存储参数
状态条：是否通信成功；通信次数
Tab1: FIP
Tab2: SigID
Tab3: eDAS
Tab4: SigLoc

## Slide 2
FIP 26.3.10
×
logo
PCCP断丝监测软件
Tab1
Tab2
Tab3
Tab4
短时特征曲线1
短时特征曲线3
短时特征曲线2
信号检测设置
特征设置（通过打对勾选择，可多选）：
  短时能量
  峭度
  中心频率等
  短时窗口长度：；预处理（即计算特征前的滤波范围）设置；
  阈值设置：软阈值/xx/…
  “开始检测”按钮
绘图设置
勾选哪个特征，哪个特征就绘图（最多三个）
存储路径（默D/PCCP26/sigID ）
时间列表：
显示表格：2列，第1列序号，第2列检测到的时间（格式：年/月/日时/分/秒），第三列异常特征数量
状态条：是否通信成功；通信次数
检测结果（只要有一个特征超过阈值，就统计）
检测数量：Xxx

## Slide 3
FIP 26.3.10
×
logo
PCCP断丝监测软件
Tab1
Tab2
Tab3
Tab4
曲线1
短时特征曲线3
曲线2
波形设置
  曲线1曲线2绘制曲线类型（可供多选）：
选项一：声发射时域图
选项二：声发射PSD图
选项三：DAS某通道时域图
选项四：DAS某通道PSD图
参数：DAS通道编号、DAS带通滤波范围、DAS 计算PSD时的窗口长度
  DAS位置时间图的位置范围、降采样因子、时长
DAS位置-短时特征曲线设置
勾选的第一个特征绘图（最多1个）
状态条：是否通信成功；通信次数
检测数量：Xxx
DAS 位置-时间图
DAS位置-短时特征曲线
通信按钮、默认端口号、默认IP
触发定位、触发存储设置
原始数据存储：路径、DAS单独存储、联合存储